## Slide 1: Realtek Bluetooth Driver Reference Guide
RTK

## Slide 2: Agenda
Structure of Realtek Bluetooth SDK
Bluetooth Driver Porting
Mstar Bluetooth Driver Porting
Android Bluetooth Architecture
Profile And Protocol Debug
Bluetooth QA
Wi-Fi BT Coexist Debug

## Slide 3: Structure of Realtek Bluetooth Package
Bluetooth Software Development Kit
我们提供给客户的SDK包，请让客户先行熟读SDK中的porting guide。
Porting guide详细介绍了如何完成porting工作。
如有问题，再请现场支持！

## Slide 4
Bluetooth Software Development Kit
Structure of Realtek Bluetooth Package

## Slide 5
Bluetooth Software Development Kit
addon:由RTK自行提供相关BT功能性所开发出来的文件；
AudioRecordWav：录音apk；
basic： 仅仅包含一个rtkbt_plugins.conf文件，该文件目前只配置
为heartbeat，也就是所说的基本TV功能。
bee： 该目录主要配置rtkbt_plugins.conf文件具有autopair、voice、heartbeat等功能。
iflytek：同理，对应的是讯飞所有支持的TV功能。
BluetoothRTK3ddService：该apk主要用于平台进入3D mode所使用的apk。目前该apk仅在
TCL客户量产使用。
rtkbtA2dpSinkService： 该apk主要用于客户所需要的a2dp sink功能（支持android6.0-
版本，android7.0+已经不需要由该apk控制。）
rtkbtAutoPairService： 该apk主要用于后台实现自动配对。
rtkbtAutoPairUIDemo： 该source code主要提供给客户自行开发自己的UI自动配对所需要监听的广播。
这些配置都是可选的，配置在rtkbt.mk：
Structure of Realtek Bluetooth Package

## Slide 6
system目录与平台板子的system目录是一一对应：
etc/bluetooth:
包含rtkbt.conf文件，主要配置uart还是usb；
etc/firmware:
主要包含了目前RTK所有支持的卡片对应的
firmware；
etc/permissions:
主要是ble所以需要的权限文件；
etc/lib/hw: 主要是所支持的语音库；
etc/lib/rtkbt：主要是RTK自行开发的plugin so;
包括：heartbeat.so、autopair.so
3dd_service.so、vr_bee1_hidraw.so
vr_bee2_hidraw.so
usr/keylayout：
主要包含了bee遥控器对应的按键映射文件。
Structure of Realtek Bluetooth Package

## Slide 7
完整porting 成功步骤：
1. 确定客户使用的卡片接口：UART or USB；
修改rtkbt.conf
2. 确定客户所需要的TV功能，从而确定配置rtkbt_plugins.conf；
修改Porting包宏“BOARD_HAVE_BLUETOOTH_RTK_ADDON”
3. 确定客户编译out目录下system目录是否与porting包的system目录保持一致。
客户新项目换新卡片：
1. 由USB转UART
修改rtkbt.conf BtDeviceNode=/dev/rtk_btusb  BtDeviceNode=/dev/ttyS0
2. 客户需要新功能：
修改rtkbt_plugins.conf增加对应的tag。
Structure of Realtek Bluetooth Package

## Slide 8: Bluetooth Driver Porting
熟读Porting Guide：
屏蔽平台原有蓝牙协议栈。
device目录下对应的平台/产品目录，该目录主要包括设备节点的建立、文件的创建、代码
生成、设备权限等作用。Porting 是否成功以及蓝牙是否正常使用取决于此。
Packets/apps/Bluetooth:所有profile service的核心code，最后生成Bluetooth.apk和
libbluetot_jni.so。如客户需要特殊TV功能，则需要add rtkbtService。
framework：最后生成frameworks.jar，如需自动配对或者rtkbtservice操作接口，则需要增加
Bluetoothrtkbt.java、Bluetoothrtkbt.adil。
为了衔接Bluetooth.apk（java）和协议栈（C）增需要porting hardware目录，主要为了增加
了相关声明。
最后就是协议栈的生成，包括前面SDK kit所有所需要的，务必确保编译生成正确位置。
如果是usb接口，rtkbt_usb.ko确保在kernel编译生成。并确保修改正确的权限。

## Slide 9: Bluetooth Driver Porting
Porting 成功与否确认：
1. 所有文件是否正确编译；
2. 是否编译到我们RTK的协议栈；
3. 是否生成正确文件：
  packets/apps/Bluetooth/Bluetooth.apk
  system/framework/framework.jar
  system/lib/libbluetooth_jni.so
  system/lib/hw/bluetoot.default.so
  system/lib/libbt-vendor_usb.so/libbt-vendor_uart.so
  system/etc/firmware/
  system/etc/bluetooth/rtkbt.conf
  system/etc/bluetooth/rtkbt_plugins.conf
  system/lib/rtkbt/*
  rtkbt_usb.ko
  其他apk。

## Slide 10: Mstar Bluetooth Driver Porting
Mstar 平台为了兼容各家的USB 蓝牙芯片，所以搭了一套监控识别各家的驱动方案。
如果在Mstar平台顺利Porting除了前面介绍的Porting方式完成之后，还需要做如下工作：
1. bluetoothmonitor是mstar平台上检测蓝牙模块插入的监控程序，并根据获取不同的vid，pid来insmod不同模块的driver，对应的文件是
device/mstar/common/libraries/bluetooth/bluetoothmonitor/bluedroid/bluetooth.c。
该监控程序编译生成libbluedroid.so,由BluetoothManageService 系统service去使用。所以需要根据使用的usb dongle的vid pid去加入到该程序当中，最后重新编译该库。
2. 另外，该程序会检测到谁家的dongle之后会去加载对应的驱动。

## Slide 11: Mstar Bluetooth Driver Porting
由于Mstar平台在audio部分所有的音频数据在发送的时候会进行resample，pcm会由
44.1K转化为48K。那么就需要a2dp profile内部也要对应修改，否则音频将会出现卡顿
失音等现象。
3.1. 修改bluedroid中a2dp 采样率：
bluedroid/btif/src/btif_media_task.c中btif_a2dp_setup_codec函数，将
media_feeding.cfg.pcm.sampling_freq改为48000.
3.2. 修改默认的a2dp的采样率：
bluedroid/btif/co/bta_av_co.c

## Slide 12: Mstar Bluetooth Driver Porting
4. Porting a2dp hal层，默认只要是mstar修改的都可以merge。
5. Porting Bluetooth.apk里面mstar增加的代码，默认他们会增加大量的patch，比如实现
a2dp sink和a2dp src进行切换，加入对应的API。如果想加入rtkbtservice则需要找到他们
的ProfileConfig.java依赖的xml文件，相应加入即可。
6. 其他修改则模仿其他家的该法即可，比如是开放代码，还是提供库的形式。

## Slide 13: Android Bluetooth Architecture

## Slide 14: Android Bluetooth Architecture
APP：用户开发的APK，如果想控制蓝牙，则需要调用对应API。
Framework：开放API出来，所以增加修改接口就在此处。
Packets/apps/Bluetooth.apk：实现中控，各个profile service启动与停止。
HAL层libbluetooth_jni：实现JAVA与C的接口衔接。
Stack：协议栈。
Vendor：各家厂商控制接口。
Driver：各家蓝牙驱动。

## Slide 15: Android Bluetooth Architecture
Q1：打开蓝牙，到底有多少个进程？最开始的进程是如何启动的？
Q2：蓝牙进程就是bluedroid吗？

## Slide 16: Android Bluetooth Architecture
核心Service：BluetoothManagerService。
系统进程SystemService是Android核心服务,各个模块都会在其注册自己的核心服务。对应的蓝牙核心服务是BluetoothManagerService。
在系统刚启动的时候就会启动该service，接着会bind到AdapterService，如果该service没有启动过，那么就会将该service启动，进而Bluetooth的进程就启动起来。接着才会由AdapterService启动其他的service。
那么其他UI在蓝牙打开关闭就会通过framework层API bind到AdapterService，进而控制蓝牙。

## Slide 17: Android Bluetooth Architecture
android.bluetooth进程：------Bluetooth.apk
btservice是蓝牙的控制service，用于启动或者停止其他
Service，打开/关闭蓝牙等操作。
配置profile文件如下：

## Slide 18: Android Bluetooth Architecture
蓝牙协议栈bluedroid：-------bluetooth.default.so

## Slide 19: Android Bluetooth Architecture
厂家libbt-vendor：------libbt-vendor_uart.so/libbt-vendor_usb.so
对于usb使用libbt-vendor_usb.so,仅仅是简单的open/close /dev/rtk_btusb，即可操作usb 卡片。
而对于uart卡片使用libbt-vendor_uart.so,则比较复杂。主要是负责download fw，设置波特率等操作。

## Slide 20: Android Bluetooth Architecture
rtk_btusb/uinput/uhid/rfkill diver:
这些驱动除了rtk_btusb由RTK提供，其他均由kernel支持。
比如，有些客户遇到rfkill没有配置，导致一直无法控制gpio管脚，从而无法打开蓝牙；
uhid主要是hid设备写入hid键值进系统。

## Slide 21: RTK bluetooth debug flow
  driver simple debug
  获取对应log 方法
  enable/diable BT debug
  common profile debug

## Slide 22: RTK bluetooth debug flow
  driver simple debug
  Porting 完成首先确保蓝牙所依赖的文件都已经正确编译出来，并请进行相关备份。
  包括source code，将不需要给客户的source code删除。
  packets/apps/Bluetooth/Bluetooth.apk
  system/framework/framework.jar
  system/lib/libbluetooth_jni.so
  system/lib/hw/bluetoot.default.so
  system/lib/libbt-vendor_usb.so/libbt-vendor_uart.so
  system/etc/firmware/rtl8xxx_fw/rtl8xxx_config
  system/etc/bluetooth/rtkbt.conf
  system/etc/bluetooth/rtkbt_plugins.conf
  system/lib/rtkbt/autopair.so/heartbeat.so/vr_beex_hidraw.so
  rtkbt_usb.ko
  其他apk。
  确保权限正确。

## Slide 23: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
logcat应用log
对于Android来说，应用程序log主要通过logcat获取：
一般来说，如果是复现bug的话，那
么首先执行（adb）logcat –c 清除当
前的buffer里面的log，然后执行logcat
-vtime > xxx &,等到复现到bug，即可
dump出该log。
而如果遇到bug但是没有抓取logcat，
如果时间不是很久的话，可以试着
执行logcat也有可能抓到问题点。

## Slide 24: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
那么你需要执行：
这样即可调用出原生settings了，当然前提一定是系统已经有安装了该apk。
2. 启动广播或者activity
对于有些场景，可能需要调出某个Activity，首先你需要知道该activity监听哪些广播：
比如，原生Settings.apk AndroidManifest.xml：

## Slide 25: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
  执行结果：
2. 启动广播或者activity
对于有些场景，如果想向某个apk发送广播该如何呢？
比如autopair service中的广播主要监听：

## Slide 26: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
如果在debug 客户平台的时候发现kernel log打印太多的话，可以取消掉：
echo "0 0 0 0" > /proc/sys/kernel/printk
如果需要抓取kernle log的话，一般多会抓取rtk_btusb log.
那么就需要执行dmesg：

## Slide 27: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
其他java文件如需debug则也可以这样做，这样在执行logcat的时候就可以看到打印了。
注意，这里会看到有一个TAG=“AdapterService”，如果仅仅想debug该一个文件或者这种的tag的话，那么可以执行：
logcat –s AdapterService
打开Bluetooth.apk里面的log：
比如如果想debug AdapterService.java里面相关函数是否有调用等问题，那么就需要：

## Slide 28: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
4. 抓取协议栈log。
协议栈log主要是由bt_stack.conf log打印等级。但是在给客户入库以及量产的时候务必确保等级为2，btsnoop为false。
# Enable BtSnoop logging function# valid value : true, false
BtSnoopLogOutput=false  主要用于是否打开btsnoop，为true则为打开。
# BtSnoop log output
fileBtSnoopFileName=/sdcard/btsnoop_hci.log  btsnoop所需要保存的路径
# Preserve existing BtSnoop log beforeoverwriting
BtSnoopSaveLog=false 用于判断是否要保存上一次的btsnoop，只要蓝牙开关一次就会保存。
# Enable trace level reconfiguration function
# Must be present before any TRC_ trace level settings
TraceConf=true 这个主要用于打开logcat所抓取的log。

## Slide 29: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
4. 抓取协议栈log。
# open Heartbeat, RtkbtLogFilter = 1,don't show
RtkbtLogFilter = 1 -用于是否hartbeat 在btsnoop上的log
# configuration for uart card to save HCI log for slave
H5LogOutput=1 用于是否打开H5 的log
# Enable Coex log
BtCoexLogOutput=0 是否打开coex log
TRC_BTM=2 -以下用于是否打开某些模块的log。
TRC_HCI=2
TRC_L2CAP=2
TRC_RFCOMM=2
TRC_OBEX=2
TRC_AVCT=2
TRC_AVDT=2
TRC_AVRC=2
TRC_AVDT_SCB=2
TRC_AVDT_CCB=2
TRC_A2D=2
TRC_GATT=2

## Slide 30: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
4. 抓取协议栈log
一般来说，测试抓取log的时候，需要将btsnoop以及上一次的btsnoop都保存下来，然后测试某些模块的时候适当将模块log打开，比如正在测a2dp连接时候的HID遇到的bug，那么则可以将a2dp相关的profile log关闭，HID相关log打开，这样就避免a2dp打印太多，导致分析困难。
如果是遇到heartbeat导致的问题，那么就需要将对应的log打开。
如果遇到录取btsnoop的时候无法录取到btsnoop，那么就请修改btsnoop保存路径，并确保新的路径具有可读可写权限。
然后可以在该目录下执行：touch 777 btsnoop_hci.log

## Slide 31: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
5. 抓取fw log：
fw log用于定位芯片内部bug的机制，而每个芯片打印的log以及配置各不相同，所以请在抓取的时候务必保存raw data log。这样就可以通过raw data分析出当时的场景。
如何顺利抓取fw log，请参考wiki：
https://wiki.realtek.com/pages/viewpage.action?pageId=11576594

## Slide 32: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
Air log抓取
如果需要抓取air log的话，那么就需要使用ellisys抓取，首先判断当前测试是何种设备（BLE or BR/EDR），然后选择对应item。

## Slide 33: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
6. 如何确定抓取哪些log

## Slide 34: RTK bluetooth debug flow
  获取对应log 方法：
7. 判断对方问题还是本端问题？
重启本端蓝牙是否恢复了？
找其他设备对测是否有问题？
reboot是否可恢复？
对端重启是否可恢复？
干净环境？
换天线/换卡片？

## Slide 35: RTK bluetooth debug flow
  enable/diable BT debug
  1、 Usb蓝牙无法打开
              1.1 lsusb看是否识别到卡片，如果识别不到，那一定没有插入卡片，或者系统有问题；
1.2 lsmod看是否有加载rtk_btusb，是否有对应的设备节点，权限是否OK。
1.3 dmesg看看是否有download fw 成功

## Slide 36: RTK bluetooth debug flow
  enable/diable BT debug
  Usb蓝牙无法打开
1.3 dmesg看看是否有download fw 成功
1.4 firmware_class.ko是否有加载或者编译进kernel，并确保firmware_class模块加载firmware目录，请平台check。
1.5 确保firmware/config存在。

## Slide 37: RTK bluetooth debug flow
  enable/diable BT debug
  Usb蓝牙无法打开
  1.6 查看rtkbt.conf文件中BtDeviceNode=/dev/rtk_btusb？
  1.7 查看logcat，查看是否有超时等原因。
  debug步骤：
  1. check 硬件；
  2. check 平台code；
  3. check logcat定位出问题。

## Slide 38: RTK bluetooth debug flow
  enable/diable BT debug
  2. uart蓝牙无法打开
  2.1 确认硬件uart 口，ttySx？
  2.2 check 平台是否有rfkill driver
  2.3 第一笔包sync是否OK？
  if fail then，check uart baud 流控上层和fw是否打开。
2.4 check最后一笔包是否有更新波特率及流控。
2.5 check波特率是否有误差，接线是否OK，上下电是否有拉电平。
  2.6 查看rtkbt.conf文件BtDeviceNode=/dev/ttySx？
  2.7 查看logcat，查看是否有超时等原因。

## Slide 39: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
  看这个command下去之后是否有：
1.1.2 如果没有那么抓取air log对端是否有发送LE Advertising packets
1.1.3 check发送的BLE scan参数
是否可以搜索到设备
1.1 BLE
1.1.1 首先抓取btsnoop看是否有command发送下去？

## Slide 40: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
2.2.2 查看btsnoop是否有
2.2.3 抓取air log看是否有发送ID出去；
是否可以搜索到设备
2.1 BR/EDR
2.1.1 首先抓取btsnoop看是否有command发送下去？
2.2.4 抓取fw log，看是否有发送ID包；
2.2.5 检查一下天线，Tx Power，频偏等；

## Slide 41: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
无法连接设备/无法通信
2.1 BLE设备无法配对连接
2.1.1 check btsnoop是否有command下去；
2.1.2 是否有LE connection complete event上来；
2.1.3 从air log看是否有收到LE Advertising以及我们发送connect request出去；
2.1.4 检查Ble scan参数；

## Slide 42: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
无法连接设备/无法通信
2.2 BR/EDR设备无法配对连接；
2.2.1 check是否有create connect command下去：
2.2.2 check是否有connection complete event上来：
2.2.3 check是否本端发送ID包出去并收到对方的ID包：
2.2.4 抓取fw log？天线问题？Tx Power？频偏？

## Slide 43: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
HOGP 常见问题debug：
1. 可以配对但无法连接；
对于HOGP profile默认Settings有可能不会主动去连接的，而默认HID设备是自动连接的，这些是上层Setting所需要做的动作，很多客户的settings没有做这个，所以需要告知客户增加HOGP的uuid判断并加入自动连接列表当中。
2. 按键不响应；
执行getevent看看是否有按键：

## Slide 44: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
  详细HOGP交互过程参考：
HOGP 常见问题debug：
3. 无法回连；
check是否有将设备add到white list当中并启动create connection：
回连慢，从air log从发送广播到收到中间的时间差多少，可以调节BLE
SCAN参数

## Slide 45: RTK bluetooth debug flow
  common protocol and profile debug
  详细HOGP交互过程参考：
HOGP 常见问题debug：
3. 无法回连；
check是否有将设备add到white list当中并启动create connection：
回连慢，从air log从发送广播到收到中间的时间差多少，可以调节BLE
SCAN参数

## Slide 46: Bluetooth QA
Q1. AdapterService如何打开蓝牙？

## Slide 47: Bluetooth QA
1. AdapterService如何打开蓝牙？

## Slide 48: Bluetooth QA
Q2：配对与连接？

## Slide 49: Wi-Fi BT Coexist Debug
  Driver需要开启 CONFIG_BT_COEXIST enable BT 共存
  提供coexist log
  抓取方法：
  echo 1 > /proc/net/rtlxxx/wlan0/btcoex_dbg
  Loop{
  cat /proc/net/rtlxxx/wlan0/btcoex
  sleep 2
  }

## Slide 50: Wi-Fi BT Coexist Debug
  ============[BT Coexist info]============
  CoexVer WL/ BT_Desired/ BT_Report = 20161024_33/ 0x28/ 0x00 (Mis-Match) 共存version
  …
  Isolation/WL_Thres/BT_Thres = 15 / 80 / 80 隔离度 （最好大于）
  ============[Wifi Status]============
  STA/vWifi/HS/p2pGo/p2pGc = 0/ 0/ 0/ 0/ 0 工作模式
  …
  Band/ BW/ Traffic/ APCnt = 2.4G / HT20/ idle/ 10
  Power Status = IPS OFF, LPS OFF
  Power mode cmd(lps/rpwm) = 00 00 00 00 00 00 (0x0/0x0)
  ============[BT Status]============
  BT [status/ rssi/ retryCnt/ popCnt] = [disabled/ -90 dBm/ 0/ 0]
  …
  BT Info[bt rsp] = 01 00 00 00 01 00 00(142)
  ============[Hw setting]============
  …
  0x4c[24:23]/0x64[0]/x4c6[4]/0x40[5] = 0x2/ 0x0/ 0x1/ 0x1
  0x550/0x522/4-RxAGC/0xc50 = 0x101c/ 0x0/ On/ 0x20
  CCK-CCA/CCK-FA/OFDM-CCA/OFDM-FA = 0x386/ 0x182/ 0x652/ 0x5ec FA 值
  ============[Coex Status]============
  IsBtDisabled = 1
  IsBtControlLps = 0

## Slide 51
  End
  Thank You